## Slide 1
1. 城市水代谢系统构建
首先确定研究城市及系统边界，梳理城市从取水、供水、用水、耗水、排水、污水处理到再生水利用和最终排放的全过程，将地表水、地下水、外调水、自来水、工业用水、居民用水、污水厂、再生水厂等作为主要节点，建立城市水代谢网络。基于水量守恒构建动态模型，并利用城市真实统计数据进行校准和验证，使模型能够较好复现现实城市水系统的基准状态。最终得到城市基准水代谢结构、水量平衡关系以及各类关键系统指标。
2. AI算力中心水代谢模块构建
在城市水代谢模型中新增AI算力中心节点，将算力规模转化为冷却需求和水资源需求。模块重点描述AI算力规模、IT负荷、冷却技术、WUE、水源结构以及取水、消耗和回流之间的关系，明确区分Withdrawal、Consumption和Return Flow。算力中心使用的水可以来自自来水、再生水或其他水源，其中一部分通过蒸发离开城市水循环，一部分作为排污水进入污水处理系统并可能再次被利用，从而实现AI算力中心与城市水代谢全过程的耦合。

## Slide 2
3. 多维发展情景设计
围绕未来AI算力中心发展的主要不确定因素设置情景矩阵。第一维度为算力规模，可设置低、中、高及超高发展情景，例如100 MW、500 MW、1 GW和2 GW；第二维度为冷却技术，包括传统蒸发冷却、高效蒸发冷却、混合冷却和低水耗液冷等；第三维度为水源结构，设置不同的自来水和再生水使用比例；第四维度为城市水资源条件，包括正常年份、高温年份、枯水年份和极端干旱年份。通过“算力规模×冷却技术×水源结构×水资源条件”的组合形成系统性的模拟情景。
4. AI算力中心对城市水代谢的影响模拟
将各类AI发展情景与无新增AI算力中心的基准情景进行比较，分析三类影响。第一类是增量效应，包括新增取水量、耗水量、污水产生量、再生水需求及设施负荷；第二类是结构效应，分析工业用水比例、淡水与再生水比例、城市水循环率以及不同水流路径是否发生改变；第三类是系统压力效应，重点分析供水设施、污水处理设施、再生水系统的负荷变化，以及枯水期可能出现的供需缺口和系统安全裕度下降。

## Slide 3
5. 城市水资源承载边界识别
进一步让AI算力规模连续增加，而不是只比较几个离散情景，建立“AI算力规模—城市水资源压力”响应曲线。通过观察供水能力利用率、再生水供需关系、水资源缺口等指标随算力规模的变化，识别城市水系统从安全状态进入压力状态乃至高风险状态的临界点。最终回答在不同冷却技术、水源配置和水文条件下，一个城市可以安全承载多大规模的AI算力中心。
6. 技术与规划策略优化
在识别影响机制和承载边界之后，进一步比较不同缓解方案，包括降低WUE、采用低耗水冷却、提高再生水比例、扩建再生水设施、优化算力中心布局以及控制发展规模等。最终形成“AI算力规模—冷却技术—水源结构—城市承载能力”之间的决策关系，提出在保障AI产业发展的同时降低城市水资源压力的技术和规划路径。